Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ITENS CONFORME DESCRIÇÃO.

Local do Serviço: Campi da UFSM em Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul.

# OBJETIVOS

A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de fornecimento dos itens descritos a seguir, para os campi de Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões da UFSM.

# ESPECIFICAÇÃO DOS CONTÊINERES E COLETORES

## Conjunto de lixeira tripla em aço inox:

Conjunto de lixeira tripla em aço inox com acabamento polido e base e aro em polipropileno, sem tampa, capacidade total de 120 litros (40 litros cada lixeira). Medidas aproximadas: 98,2 cm (comprimento) x 31 cm (largura) x 65,8 cm (altura), peso 9,2 kg. Marca de referência: Tramontina. Outras marcas, enviar catálogo.

### Lixeira tripla em aço inox:

100 (cem) conjunto de lixeiras, com volume total de 120 litro (40 litros cada lixeira), com preço unitário estimado em R$ 1500,00

## Contêineres para Coleta de Resíduos:

Container, material: polietileno alta densidade cor branca, capacidade: 240 l, aplicação: resíduos sólidos, características adicionais: protegido contra raios ultravioletas, rodízios de container, material polietileno alta densidade cor branca, capacidade 240 l, aplicação resíduos sólidos, características adicionais protegidas contra raios ultravioletas, rodízios.

### Contêiner de 240L:

200 (duzentas) unidades de contêineres para coleta de resíduos, com volume nominal de 240 litros, com preço unitário estimado em R$ 405,00.

## Carrinhos multifuncionais com compartimentos para coleta de resíduos:

Carrinho limpeza multifunção, carrinho - limpeza multifunção, carrinho coletor de lixo com capacidade de 240l, em polipropileno normatizado, com rodas de borracha.

### Carrinho com 3 compartimentos coletores de resíduos:

300 (trezentas) unidades de carrinhos multifuncionais com 3 (três) compartimentos coletores de resíduos, com os compartimentos removíveis inclusos, conforme especificado acima, sendo cada compartimento confeccionado em uma das cores acima citadas, de acordo com pedido realizado pela Administração da UFSM, incluindo os três compartimentos especificados no item acima, com preço unitário estimado em R$ 1750,00.

## Caixa plástica para uso geral:

Caixa plástica, material: plástico resistente, comprimento: 56,50 cm, largura:38,50 cm, altura:37 cm, transmitância: transparente, características: tampa e travas, tipo caixa organizadora, capacidade 56 L.

### Caixa plástica para uso geral:

100 (cem) unidades de caixas plásticas, com volume nominal de 50 litros, com preço unitário estimado em R$ 30,00.

## Balança 30 Kg

Balança com capacidade máxima de 30 Kg e capacidade mínima de 5 g. Que possua recurso de tara sucessiva, proteção da célula de carga contra impactos laterais, teclado com funções de fácil acesso e de fácil digitação. Com display (visor) fabricado com LED luminoso na cor vermelha, prato em aço inox, plataforma totalmente fechada e estrutura em aço carbono. Com pés antiderrapantes e reguláveis. Saída para impressora no pa-drão RS232 e saída para comunicação com computador no padrão RS232. Que possua comando de tara para descontar o peso da embalagem em até 2/3 da capacidade, comando de retorno a zero, com bateria interna, célula de carga robusta, batentes de proteção contra sobrecarga, indicador de peso com 6 dígitos. Que disponha no mínimo das seguintes funções no teclado: tecla que permite zerar o peso da balança com um simples toque; tecla que permite descontar peso do prato ou embalagem em até 2/3 da capacidade total; tecla Liga/Desliga que permite colocar a balança em sistema de stand by. Alimentação 220 V. Frequência 50/60 Hz.

### Balança capacidade 30 Kg:

20 (vinte) unidades de balanças, com capacidade máxima de 30 Kg, segundo especificado no item 2.7, com preço unitário estimado em R$ 940,00.

## Carrinho Armazém Uso Geral

Carrinho transporte, material: metal, capacidade:300 kg, altura:127 cm, largura:60 cm, material rodas: borracha natural, tipo: armazém, características adicionais: rodas maciças diâmetro 10", comprimento:77 cm, carrinho transporte, material metal, capacidade 300 kg, altura 127 cm, largura 60 cm, material rodas borracha natural, tipo armazém, características adicionais rodas maciças diâmetro 10", comprimento 77 cm

### Carrinho Armazém Uso Geral:

50 (cinquenta) unidades de carrinhos, com capacidade de 300 Kg, com preço unitário estimado em R$ 370,00.

## Balança tipo dinamômetro até 30 kg

Balança tipo dinamômetro com capacidade de até 30 kg, o princípio do dinamômetro se dá a partir da deformação que a mola sofre em razão da ação de uma força nela aplicada. Pode ser usada na mão ou fixada em suporte, e as medidas são encontradas em N, LB e Kg.

### Balança tipo dinamômetro com capacidade de até 30 Kg:

20 (vinte) unidades de balança tipo dinamômetro de até 30 Kg, com preço unitário estimado em R$ 610,00.

2.8 Bomba para transferência de líquidos

Bomba, com capacidade de transferir líquidos com vazão de aproximadamente 30 litros por minuto.

2.12.1 Bomba transferência de líquidos:

25 (vinte e cinco) unidades de bombas para transferência de líquidos com preço unitário estimado em R$ 1130,00.